## Slide 1: Eksperymenty w teleinformatycznych sieciach badawczych (ETOS 2022) wykład 1: Wprowadzenie
dr hab. inż. Andrzej Bęben (andrzej.beben@pw.edu.pl)
Zespół Architektur i Zastosowań Internetu (aai.tele.pw.edu.pl)

## Slide 2: Plan
NERW PW
Charakterystyka przedmiotu
  Wykład
  Projekt
  Laboratorium
  Zasady oceny
  Prowadzący
Metody badania systemów
  Symulacja
  Modelowanie analityczne
  Emulacja
  Pomiary
    Sieci badawcze
Sieci IP - wprowadzenie

## Slide 3: Plan
NERW PW
Charakterystyka przedmiotu
  Wykład
  Projekt
  Laboratorium
  Zasady oceny
  Prowadzący
Metody badania systemów
  Symulacja
  Modelowanie analityczne
  Emulacja
  Pomiary
    Sieci badawcze
Sieci IP - wprowadzenie

## Slide 4: NERW PW
„NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”
Przedmiot, w którym Państwo uczestniczą, jest przedmiotem nowym, opracowanym z pewnym wsparciem programu NERW PW (NERW to Nauka Edukacja Rozwój Współpraca). W ten sposób stali się Państwo uczestnikami tego projektu. Ze względów formalnych korzystne (dla nas) byłoby zebranie oświadczeń. Złożenie Oświadczenia jest dobrowolne i niczym Państwu nie grozi.
Oświadczania zostaną zebrane z wykorzystaniem rozwiązania informatycznego, które uniemożliwi kopiowanie/pobieranie/przeglądanie plików przez inne osoby niż osoba odbierająca pliki.

## Slide 5: Plan
NERW PW
Charakterystyka przedmiotu
  Wykład
  Projekt
  Laboratorium
  Zasady oceny
  Prowadzący
Metody badania systemów
  Symulacja
  Modelowanie analityczne
  Emulacja
  Pomiary
    Sieci badawcze
Sieci IP - wprowadzenie

## Slide 6: Zakres wykładu (1)
Zakres wykładu obejmie następujące zagadnienia:
  Metodyka przeprowadzania eksperymentów
  Podstawy technik symulacji
  Tworzenie modeli symulacyjnych dla sieci i systemów teleinformatycznych
  Modelowanie złożonych systemów i sieci teleinformatycznych
Notes: Metodyka przeprowadzania eksperymentów. Eksperyment badawczy. Metody przeprowadzenia eksperymentów: analityczne, symulacyjne, pomiarowe. Narzędzia badawcze: modele analityczne, symulator, emulator, sieć testowa. Zasady przygotowania i przeprowadzenia eksperymentów. Plan badań (w tym porównanie wyników pomiarowych z analitycznymi i symulacyjnymi). Zasady raportowania wyników i wnioskowania.
Podstawy technik symulacji. Obszary zastosowania technik symulacyjnych dla sieci i systemów teleinformatycznych: sieci przewodowe, sieci bezprzewodowe, sieci mobilne, sieci IP, sieci następnej generacji z gwarancją QoS, sieci nowej generacji – 5G/Internet Przyszłości, Internet Rzeczy, sieci programowalne SDN, chmury obliczeniowe, metody wykrywania anomalii w ruchu, metody wykrywania i mitygacji ataków DoS/DDoS. Metody symulacji: zdarzeniowa, czasowa, „fluid flow”. Dostępne pakiety symulacyjne, tj. NS3, Riverbed, OMNeT++.
Tworzenie modeli symulacyjnych dla sieci i systemów teleinformatycznych. Podstawowe moduły symulacyjne. Tworzenie listy zdarzeń. Generowanie zdarzeń. Generatory liczb losowych. Generowanie wartości zmiennych losowych dla wybranych rozkładów prawdopodobieństw. Modele symulacyjne dla prostych systemów masowej obsługi.
Modelowanie złożonych systemów i sieci teleinformatycznych. Modelowanie ruchu. Modelowanie technik i procesów sieciowych: sieci pakietowe, sterowanie, zarządzanie. Modelowanie systemów wykrywania i przeciwdziałania atakom DoS/DDoS. Metody przeprowadzania eksperymentów symulacyjnych.

## Slide 7: Zakres wykładu (2)
Zakres wykładu obejmie następujące zagadnienia:
  Podstawy pomiarów w sieciach
  Metody i narzędzia pomiarowe
  Zastosowania pomiarów
  Podstawy testowania
  Sieci eksperymentalne
Notes: Podstawy pomiarów w sieciach. Podstawowe pojęcia: pomiar, monitorowanie, metryki, metody pomiarowe. Obszary zastosowania pomiarów: eksperymenty, testowanie, monitorowanie, pomiary wspierające sterowanie, zarządzanie i utrzymanie sieci. Stan standaryzacji (IETF, ITU). Przygotowanie sieci testowej.
Metody i narzędzia pomiarowe. Metryki poziomu pakietów, połączeń, użytkownika. Metody pomiarowe (aktywne/pasywne, jedno- i dwu- punktowe, online/offline). Techniki próbkowania i estymacji. Przykładowe narzędzia pomiarowe: i) generatory i analizatory ruchu (Spirent, IXIA, MGEN, DAG, Wireshark), ii) synchronizacja czasu (ntp), iii) emulatory sieci (NetEM, Atero, IXIA, Mininet). Zasady modelowania sieci w emulatorach.
Zastosowania pomiarów. Pomiary charakterystyk przekazu pakietów. Pomiary i charakteryzacja ruchu: i) pomiary wartości średniej (EWMA/MA) i wariancji, ii) pomiary rozpływu ruchu w sieci (rozwiązania ipfix, cflow, netflow), iii) pomiary dostępnej przepływności bitowej, iv) charakteryzacja i klasyfikacja ruchu. Pomiary wspierające utrzymanie sieci i bezpieczeństwo: i) detekcja anomalii i ataków.
Podstawy testowania. Testowanie zgodności, sprawności, współpracy. Testowanie wydajności: i) ruterów IP/ przełączników / wirtualnych ruterów, ii) serwerów HTTP, oraz iii) usług zapewniających jakość obsługi QoS/QoE.
Sieci eksperymentalne: Zasady realizacji eksperymentów w infrastrukturach badawczych PL-LAB, Fed4FIRE

## Slide 8: Charakterystyka przedmiotu (1)
wykład 2h: piątek g. 14.15 - 16.00, AL.-118
projekt:
  Cześć 1 – projekt dot. symulacji
  Cześć 2 – projekt dot. pomiarów
laboratorium 4 x 4h: czwartek g. 16.15, lub w piątek g. 16.15 PL-LAB
materiały do zajęć, informacje dotyczące zajęć: Grupa MS Teams
  Ogólny
  Laboratoria
  Projekty
  Wykłady
konsultacje: MS Teams
zakres kolokwiów (2 kolokwia):
  Wykłady
  Laboratoria
  Projekty

## Slide 9: Charakterystyka przedmiotu (2)
Ocena przedmiotu (max 100pkt):
  Standardowa punktacja: 50 pkt –> 3, 60 pkt –> 3.5, …
  Części składowe
    Kolokwium I – 18 pkt
    Kolokwium II – 22 pkt
    Projekt I – 22 pkt
    Projekt II – 18 pkt
    Laboratorium - 20pkt (4x5 pkt)
  Z każdej z powyższych części składowych trzeba uzyskać min 40% pkt w celu zaliczenia przedmiotu
  Aktywność na wykładzie – dodatkowe pkt.

## Slide 10: Charakterystyka przedmiotu (3)
Laboratoria:
  Grupy 2 osobowe
  Możliwa „wejściówka” do max 2 pkt (informacja i materiały 1 tydzień wcześniej na MS Teams)
  Laboratoria będą częściowo realizowane w sieci badawczej PLLAB 2020
  Zakres ćwiczeń laboratoryjnych (możliwe zmiany):
    Symulacja
    Charakteryzacja ruchu
    Badanie protokołu TCP w sieciach IP
    Analiza wyników pomiarowych

## Slide 11: Charakterystyka przedmiotu (4)
Projekt:
  Grupy 2 osobowe
  Część 1: podstawy symulacji
    Własny symulator
  Część 2: podstawy pomiarów w sieciach IP
    Własny eksperyment w dedykowanej sieci badawczej z wykorzystaniem platformy Spirent

## Slide 12: Charakterystyka przedmiotu (5)
Prowadzący
  dr hab. Halina Tarasiuk (halina@tele.pw.edu.pl)
    wykład - część dot. symulacji
    projekt I
    kolokwium I
  dr inż. Piotr Wiśniewski (pwisniewski@tele.pw.edu.pl)
    projekt II
    część laboratoriów
  mgr inż. Maciej Sosnowski (msosnowski@tele.pw.edu.pl)
    część laboratoriów
  dr hab. inż. Andrzej Bęben (abeben@tele.pw.edu.pl)
    Koordynacja
    wykład - część dot. pomiarów
    kolokwium II
    projekty

## Slide 13: Charakterystyka przedmiotu (6)
Literatura:
  Averill M. Law, W. David Kelton, "Simulation Modeling and Analysis", McGraw-Hill 2014, 5th Edition.
  George S. Fishman, "Discret-Event Simulation: Modeling, Programming, and Analysis", Springer-Verlag, Berlin 2001.
  Rękopis skryptu, A.Bęben, M.Dąbrowski, „Monitorowanie i pomiary w sieciach IP”
  M.Crovella, “Internet Measurement: Infrastructure, Traffic and Applications”, Wiley, 2006
  E.Beirsack, et al., Data Traffic Monitoring and Analysis, LNCS 7754, Springer 2016
  Zalecenia IETF grupy IPPM (IP Performance Metrics), www.ietf.org/html.charters/ippm-charter.html oraz wybrane zalecenia ITU-T, serii Y: Y.1540, Y.1541
  Wybrane dokumenty projektów IST INTERMON (www.ist-intermon.org/) oraz IST MOME (www.ist-mome.org/) , COST IC0703 (www.tma-portal.eu).
  Dokumentacja techniczna narzędzi pomiarowych: IXIA, Spiret Avalanche, Atero.
  Wybrane publikacje otwarte dotyczące metod pomiarowych.

## Slide 14: Plan wykładów (1)
Zarys planu wykładów (możliwe zmiany)
W1: Wprowadzenie
W2 – W7: Techniki Symulacji
  W3 omówienie projektów cz. I
W8.1 – Kolokwium 1
W8.2 – W13: Techniki pomiarów
  W9 omówienie projektów cz. II
W14: Złożone eksperymenty badawcze (techniki analityczne, pomiarowe i symulacyjne)
W15: Kolokwium 2

## Slide 15: Plan
NERW PW
Charakterystyka przedmiotu
  Wykład
  Projekt
  Laboratorium
  Zasady oceny
  Prowadzący
Metody badania systemów
  Symulacja
  Modelowanie analityczne
  Emulacja
  Pomiary
    Sieci badawcze
Sieci IP - wprowadzenie

## Slide 16: Metody badania systemów
System
Badanie rzeczywistego systemu
Badanie modelu systemu
Model fizyczny
Model
(analityczny vs
numeryczny)
Rozwiązanie analityczne
Symulacja

## Slide 17: Symulacja (1)
Symulacja:
  Technika numeryczna, która pozwala na przeprowadzenie, za pomocą komputera, pewnego doświadczenia badawczego
  Symulacja służy ocenie działania badanego systemu, dlatego podczas symulacji gromadzone są dane w celu oszacowania charakterystyk opisujących badany system

## Slide 18: Symulacja (2)
System:
  Pewien zbiór elementów, np. urządzeń, które działają lub współdziałają wzajemnie, aby osiągnąć pewne logiczne zakończenie działania
  W celu przeprowadzenia badania symulacyjnego opisujemy system najczęściej za pomocą matematycznych lub logicznych powiązań
  Opis ten stanowi model, który jest używany do próby zrozumienia działania badanego systemu

## Slide 19: Modelowanie analityczne
Model systemu opisany jest za pomocą równań
    Równania opisują stan systemu i zmiany stanu
Problem rozwiązywany jest w sposób analityczny
  Najczęściej „w stanie ustalonym”
Aparat matematyczny -> teoria kolejek
Trudność opisu dla złożonych systemów
Tylko niektóre modele mają znane rozwiązania

## Slide 20: Emulacja
Technika w której urządzenie/oprogramowanie „udaje” rzeczywiste urządzenie sieciowe lub fragment sieci
Inne elementy (rzeczywiste elementy) nie są świadome, że wykorzystywana jest technika emulacji
Przykłady
  emulacja sieci z wykorzystaniem techniki wirtualizacji
  emulacja sieci (fragmentu sieci) z punktu widzenia charakterystyk przekazu pakietów (opóźnienie, straty,…)
    Netem
    Atero

## Slide 21: Pomiary (1)
Pomiar to „proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu”
  pomiar pozwala uzyskać informacje o przeszłości
  pomiar jedynie estymuje wartość rzeczywistą
  pomiar jest obarczony błędem
    dokładność <-> czas pomiaru
Src
Dst
Rozdzielczość
Czas przetwarzania
Wysłanie pierwszego bitu
Odebranie ostatniego bitu
Synchronizacja
Wartość rzeczywista
Wartość zmierzona

## Slide 22: Pomiary (2)
Metoda pomiarowa - określa sposób pomiaru danej metryki. Metoda powinna zapewnić, że pomiar jest powtarzalny.
  metoda aktywna
  metoda pasywna

## Slide 23: Sieci badawcze

## Slide 24: Plan
NERW PW
Charakterystyka przedmiotu
  Wykład
  Projekt
  Laboratorium
  Zasady oceny
  Prowadzący
Metody badania systemów
  Symulacja
  Modelowanie analityczne
  Emulacja
  Pomiary
Sieci IP - wprowadzenie

## Slide 25: Sieć IP (1)
Główne cechy sieci IP (Internet Protocol):
Sieć oparta o komutację pakietów
  Zmienna długość pakietów
Bezpołączeniowy tryb transmisji:
  Każdy pakiet zawiera pełną informację adresową
  Każdy pakiet może być przesyłany inna drogą (brak gwarancji na integralność przesyłanego strumienia danych)
Tradycyjnie była wspierana tylko jedna usługa sieciowa tj. best effort (wszystkie pakiety są traktowane identycznie). Obecnie opracowano rozwiązania umożliwiające różnicowani obsługi pakietów i zapewnienie jakości obsługi -> wprowadzenie usług sieciowych
Brak w sieci mechanizmów przeciw przeciążeniowych i sterowania ruchem (sterowanie wyłącznie po stronie użytkownika np. protokół TCP)
Powszechnie używana (sieć Internet, sieci operatorów, wojskowe ...)

## Slide 26: Sieć IP (2)
Działanie sieci IP
Term D.1
Term A.1
Node A
Node C
Node B
Node D
D.1

## Slide 27: Sieć IP (3)
Sieć IP jest zbudowana z niezależnych domen AS (Autonomouns Systems)
Backbone
Tier 1
Large ISP
Tier 2
Small ISP
& access networks
ISP – Internet Service Provider

## Slide 28: Sieć IP (3)
Sieć IP jest zbudowana z niezależnych domen AS (Autonomouns Systems)
Backbone
Tier 1
Large ISP
Tier 2
ISP – Internet Service Provider
Small ISP
& access networks

## Slide 29: Sieć IP (4) Format pakietu IPv4
IPv4 packet format - RFC 791
Version 4 bits
IHL 4 bits
TOS 8 bits
Identifier 16 bits
Total Length 16 bits
Fragment offset 13 bits
TTL 8 bits
Protocol 8 bits
Header checksum 16 bits
Source IP Address 32 bits
Destination IP Address
32 bits
Options
User Data
31
16
15
0
Flags 3 bits
20 bytes
IHS: Internet Header Length TOS: Type of Service
TTL: Time To Live

## Slide 30: Sieć IP (5) Format pakietu IPv6
Version (4 bity) | Traffic Class (8 bitów) | Flow Label (20 bitów) |  | 
Payload Length (16 bitów) |  |  | Next Header (8 bitów) | Hop Limit (8 bitów)
Source address (16 bajtów) |  |  |  | 
Destination address (16 bajtów) |  |  |  | 
Data ::: |  |  |  | 

## Slide 31: Aplikacje: Wymagania QoS oraz typ ruchu
Małe opóźnienie
Mała zmienność opóźnienia
Małe prawd. straty
Gwarantowana szybkość bitowa
VoIP
Emulacja łącza
Przekaz bezstratny
Krótki czas przesłania wiadomości
WWW
Usługi bankowe
Gry sieciowe
Zakupy w sieci
Czat
Gwarantowana szybkość bitowa
FTP
Aplikacje medyczne
Aplikacje inżynieryjne
Przekaz bezstratny
Gwarantowana szybkość bitowa
Wideo-konferencja
Internet TV
Wideo na żądanie
Audio na żądanie
Małe opóźnienie
Mała zmienność opóźnienia
Małe prawd. straty
Gwarantowana szybkość bitowa
PBX
Strumieniowy VBR
Elastyczny sporadyczny
Elastyczny ciągły
Strumieniowy CBR
Strumieniowy VBR
Strumieniowy  Ruch  Elastyczny
Peer-to-peer
E-mail
Brak ściśle określonych wymagań
?

## Slide 32: Jakość obsługi (1)
Poziom sieci: opóźnienie pakietów, zmienność opóźnienia, poziom strat, przepływność
Poziom użytkownika: MOS (Mean Opinion Score)
user
user
codec
codec
Additional
mechanisms
Additional mechanisms
(e.g. playback buffer)
Network
interface
Network
interface
Application
level
Application
level
ITU G.1010
ITU Y.1541
IETF IPPM
User
asses
sment
Network
level
Network
level
User level
User level

## Slide 33: Sieć IP podsumowanie
zbudowana z autonomicznych systemów z których każdy jest administrowany niezależnie
łączy różne techniki:
  dostępowe: Ethernet, WiFi, xDSL, xPON, UMTS,
  transmisyjne: SDH/SONET, Ethernet, WDM,...
przenosi ruch z różnych aplikacji: www, e-mail, p2p, ftp, VoIP, VoD, IPTV, usługi chmurowe (IaaS, PaaS, SaaS), IoT, ....
ewoluuje w kierunku:
  sieci wielousługowej gwarantującej jakość obsługi
  sieci sterowanej programowo SDN/NFV
Konsekwencje:
  Sieć IP jest bardzo złożona
  Podlega ciągłym zmianom
  Trudna do projektowania i zarządzania (brak jednolitego planowania)

## Slide 34: Rola systemów pomiarowych
Pomiar, oprócz metod analitycznych i symulacyjnych, jest podstawowym źródłem wiedzy o stanie sieci:
  sieć IP jest b. złożoną strukturą, podlegającą ciągłym zmianom
  obciążenie ruchem w sieci IP jest trudne do prognozowania
  dostępne i stosowane dotychczas modele analityczne w wielu przypadkach nie są w stanie dostarczyć wystarczającej wiedzy o stanie sieci
  zastosowanie metod sterowania ruchem opartych na pomiarach pozwala zwiększyć ich efektywność