## Slide 1: Eksperymenty w teleinformatycznych sieciach badawczych (ETOS) wykład 4: Analiza wyników pomiarowych
dr hab. inż. Andrzej Bęben (abeben@tele.pw.edu.pl)
dr inż. Piotr Wiśniewski (pwisniewski@tele.pw.edu.pl)
Zespół Architektur i Zastosowań Internetu (aai.tele.pw.edu.pl)

## Slide 2: Wynik pomiaru
Wynik pomiaru jako zmienna losowa
  Zmierzone wartości metryk, np. opóźnienie, jitter, straty, są próbą z pewnej zmiennej losowej
  Pomiar jest obarczony błędem
Powtórzenie pomiaru w takich samych warunkach zwykle daje inną próbę
Wyniki serii pomiarów stanowią próbę losową
  Pakiety pomiarowe w ramach okna pomiarowego
  Wyniki kolejnych powtórzeń eksperymentu

## Slide 3: Pomiar jako zmienna losowa (1)
Zmienna losowa:
  Funkcja o wartościach rzeczywistych określona na zbiorze zdarzeń elementarnych
Dystrybuanta zmiennej losowej
Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (zmienna losowa ciągła)

## Slide 4: Pomiar jako zmienna losowa (2)
Wartość oczekiwana zmiennej losowej
Wariancja zmiennej losowej

## Slide 5: Estymacja parametrów zmiennej losowej
Próba losowa: zbiór wyników pomiarów
xi, i=1,...,n: wartość i-tego elementu próby o liczności n
Na podstawie wartości elementów próby (kolejnych wyników powtarzanego pomiaru) chcemy estymować parametry rozkładu populacji
Statystyki
  Wartość średnia z próby
  Wariancja z próby

## Slide 6: Wartość średnia z próby (1)
Średnia arytmetyczna (estymator wartości oczekiwanej populacji)
Średnia geometryczna
  Np. kiedy chcemy obliczyć średni procentowy przyrost wartości pewnego parametru jeśli znamy jego przyrosty w kolejnych przedziałach

## Slide 7: Wartość średnia z próby (2)
Średnia ucinana
  Usunięcie z próby k wartości najmniejszych i k wartości największych (wartości „odstających”)
Średnia harmoniczna

## Slide 8: Mediana (1)
Wartości mniejsze bądź większe od mediany są tak samo prawdopodobne
X(i) to i-ty element w posortowanym rosnąco zbiorze obserwacji xi

## Slide 9: Mediana (2)
Przykład
Bardziej odporna na występowanie wartości odstających
Czasem bardziej użyteczna gdy chcemy podać „najbardziej typową” wartość w próbie

## Slide 10: Mody rozkładu
Najbardziej prawdopodobne wartości
Maksimum funkcji gęstości prawdopodobieństwa
Mogą nie istnieć (np. rozkład jednostajny)
Może ich być więcej niż jedna

## Slide 11: Wskaźniki rozproszenia
Estymator nieobciążony wariancji
  Wyrażona w jednostkach będących kwadratem jednostki właściwej metryki
Odchylenie standardowe
  Wyrażone w tych samych jednostkach co rozważana metryka

## Slide 12: Współczynnik zmienności (wariancji)
Wskaźnik zmienności procesu
Pozwala ocenić zmienność rozkładu
  Dla rozkładu punktowego: Vt=0
  Dla rozkładu wykładniczego: Vt=1

## Slide 13: Kwantyl, percentyl
Kwantyl rzędu a
  x(k) k-ty element z posortowanej próby o liczności n
  k=[(n-1)a+1]
  [.] oznacza zaokrąglenie do najbliższej wartości całkowitej
Kwartyle to kwantyle rzędu 0.25, 0.5 i 0.75
  Q1 = kwantyl 0.25
  Q2 = kwantyl 0.5 = mediana
  Q3 = kwantyl 0.75
a-Percentyl to kwantyl rzędu a/100
  Np. 10-percentyl = kwantyl 0.1

## Slide 14: Kwantyl - przykład
Próba: wyniki pomiarów
  {3.1, 4.2, 2.8, 5.1, 2.8, 4.4, 5.6, 3.9, 3.9, 2.7, 4.1, 3.6, 3.1, 4.5, 3.8, 2.9, 3.4, 3.3, 2.8, 4.5, 4.9, 5.3, 1.9, 3.7, 3.2, 4.1, 5.1, 3.2, 3.9, 4.8, 5.9, 4.2}
Wartości posortowane
  {1.9, 2.7, 2.8, 2.8, 2.8, 2.9, 3.1, 3.1, 3.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.9, 3.9, 4.1, 4.1, 4.2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1, 5.1, 5.3, 5.6, 5.9}
10-percentyl: x([1+31*0.1])= x4 = 2.8
90-percentyl: x([1+31*0.9])= x29 = 5.1
Pierwszy kwartyl Q1: x([1+31*0.25])= x9 = 3.2
Mediana Q2 x([1+31*0.5])= x16 = 3.9
Trzeci kwartyl Q3 x([1+31*0.75])= x24 = 4.5
Kwantyl (1-10-3): x([1+31*0.999])= x32 = 5.9

## Slide 15: Kwantyl – praktyczne zastosowanie
Zmienność opóźnienia IPDV (ITU Y.1541)

## Slide 16: Przedziały ufności
W którym systemie jest mniejsze opóźnienie?

## Slide 17: Przedziały ufności
W którym systemie jest mniejsze opóźnienie?
Prawidłowy pomiar
  Powtarzamy pomiar n razy, wyznaczamy wartość średnią oraz przedziały ufności
Prawidłowy wniosek
  Jeżeli przedziały ufności zachodzą na siebie, to biorąc pod uwagę wiarygodność statystyczną oba systemy są identyczne
  Jeżeli przedziały ufności są rozłączne to można ocenić systemy

## Slide 18: Przedziały ufności dla wartości średniej (1)
Przedział (c1, c2), w którym z zadanym prawdopodobieństwem, 1-a, zawarta jest wartość oczekiwana populacji
Przedział ten nazywamy przedziałem ufności
Wartość 100*(1-a) nazywamy poziomem ufności
Zwykle wyniki pomiarów przedstawia się zakładając 95% lub 99% poziom ufności

## Slide 19: Przedziały ufności dla wartości średniej (2)

## Slide 20: Przedziały ufności dla wartości średniej (3)
Na mocy centralnego twierdzenia granicznego
  jeśli poszczególne elementy próbki były mierzone niezależnie oraz wartość średnia dla populacji wynosi m, a wariancja dla populacji wynosi s2 to wartość średnią dla próbki można przybliżyć z rozkładu normalnego o parametrach
  gdzie s - oznacza odchylenie standardowe dla populacji, s /Ön jest błędem standardowym oraz n licznością próbki

## Slide 21: Przedziały ufności dla wartości średniej (4)
Stosując warunek standaryzacji zmiennej losowej o rozkładzie normalnym funkcją
Przedział ufności można wyznaczyć z zależności:
gdzie z1-a/2 jest kwantylem rzędu 1-a/2 standardowego rozkładu normalnego N(0,1)
Zatem przedział ufności dla wartości średniej m na poziomie 100*(1-a) wynosi

## Slide 22: Przedziały ufności dla wartości średniej (5)
Rozkład normalny można stosować gdy znamy wariancję populacji (s2). W praktyce tylko w przypadku prób o dostatecznie dużej liczności (N>30)
Przy mniejszych próbach można korzystać z rozkładu t-Studenta
  t[1-a/2;n-1] to kwantyl (1-a) rozkładu t-Studenta z n-1 stopniami swobody

## Slide 23: Przedziały ufności dla wartości średniej – przykład (1)
Wyniki pomiaru pewnej metryki (10 powtórzeń)
  57003,6
  57729,1
  55838,3
  58284,5
  55616,2
  54932,3
  56308,7
  58646,2
  55909,1
  57119,8
Wartość średnia: 56738,78
Odchylenie standardowe: 1221,62

## Slide 24: Przedziały ufności dla wartości średniej – przykład (2)
n | 1-a/2=0,9 | 1-a/2=0,95 | 1-a/2=0,975 | 1-a/2=0,99 | 1-a/2=0,995
1 | 3,0777 | 6,3138 | 12,7062 | 31,8205 | 63,6569
... |  |  |  |  | 
9 | 1,3839 | 1,8331 | 2,2622 | 2,8215 | 3,2498
10 | 1,3722 | 1,8125 | 2,2281 | 2,7638 | 3,1693
... |  |  |  |  | 
Tablica rozkładu t-Studenta
Poziom ufności 95%
a=0.05; n=10; t[1-a/2;n-1] =2,2622
t[1-a/2;n-1]*s/Ö10= 873,91
Zmierzona wartość =
56738,78873,91

## Slide 25: Zadanie

## Slide 26: Prezentacja wyników pomiarowych (1)
Histogram
Dzielimy zakres zaobserwowanych wartości zmiennej losowej na przedziały o równej szerokości
Wyznaczamy częstość występowania wartości w poszczególnych przedziałach
Problem prawidłowego wyznaczenia szerokości przedziału
  Przykład: oba histogramy z tej samej próby
  Zbyt małe przedziały: za mało wartości w przedziale
  Zbyt duże przedziały: utrata informacji

## Slide 27: Prezentacja wyników pomiarowych (2)
Wykres: skala liniowa

## Slide 28: Prezentacja wyników pomiarowych (3)
Wykres: dwie skale

## Slide 29: Prezentacja wyników pomiarowych (4)
Wykres: skala logarytmiczna

## Slide 30: Prezentacja wyników pomiarowych (5)
Wykres: Porównanie wyników

## Slide 31: Prezentacja wyników pomiarowych (6)
Wykres: Porównanie wyników na wykresie słupkowym

## Slide 32: Prezentacja wyników pomiarowych (7)
Tabela: Porównanie wyników